东风锦程压缩式垃圾车

| 【整车技术参数】 |
| --- |
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 公告批次 | 309 |
| 总质量(Kg) | 18000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 额定载质量(Kg) | 7305 | 外形尺寸(mm) | 8695,8895,8915,9075,9115,9275×2500×3300 |
| 整备质量(Kg) | 10500 |
| 接近角/离去角(°) | 23/10 | 前悬/后悬(mm) | 1515/2680 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 1、该车可选装方形或弧形车厢,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。选装工作装置时外形长/轴距/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:8695/4500/0,8895/4700/0;②全密封斗装置和摆臂装置:8915/4500/220,9115/4700/220;③翻桶装置和翻斗装置:9075/4500/380,9275/4700/380.选装后部工作装置引起的整备质量变化在3%以内,可忽略不计。仅采用4500mm,4700mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:450mm。3、该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。随底盘选装驾驶室,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100km):为:YC6JA200-50/29.0,YC6JA220-50/28.4,ISB220 50/28.6,ISB190 50/28.7,YC6JA180-50/28.2,ISB170 50/27.7,WP4.1Q165E50/27.7。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | EQ1180GSZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 4500,4700 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 9/11+9,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1750,1700 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6870 5900 | 147 162 162 |